防範一氧化碳中毒宣導之Q&A資料

問題1：國內發生一氧化碳中毒事件的主要原因是什麼呢？

回  答：

一氧化碳中毒形成原因，必須包含瓦斯器具的不完全燃燒，以及燃燒後廢氣無法排出等2個要素。分析國內本（100）年發生的40件一氧化碳中毒事件（統計至11月22日為止），都有2個因素同時存在，第1個因素是瓦斯熱水器的裝設錯誤，也就是瓦斯熱水器裝置於室內，而且沒有裝設排氣管或排氣管裝設不當；第2個因素是通風不夠的環境，因為通風不夠才會發生燃燒不完全現象，而產生的一氧化碳又無法排出。冬天氣候寒冷，民眾習慣將門窗緊閉，如果住家內瓦斯熱水器或配管裝設不當，就容易形成一氧化碳中毒，所以國內一氧化碳中毒案件大多集中在冬季發生。

為了避免瓦斯熱水器因為安裝不當或裝設地點錯誤，造成中毒事件發生之潛在危險性，因此消防法第15條之1規定，如果要從事瓦斯熱水器及配管承裝的行業，業主應向當地直轄市、縣（市）政府申請營業登記證書，而且熱水器的安裝工作，必須由特定瓦斯器具裝修技術士依安裝標準執行。

問題2：民眾要怎麼防範一氧化碳中毒事件的發生？

回  答：

如何有效防範一氧化碳中毒，確實遵照「五要」原則，是不二法門：

一、要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔等情形。

二、要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示。

三、要選擇正確的「型式」：

熱水器型式分成多種，如室外專用型（RF）、室內強制排氣型（FE）熱水器等等，要針對環境選擇正確的型式，使用時才不會造成危險。

四、要注意安全的「安裝」：

僱用合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法填寫施工登錄卡。選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型熱水器，如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。

五、要注意平時的「檢修」：

熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應由合格承裝業者聘用的技術士來處理。

問題3：民眾如果不了解居家瓦斯熱水器是否裝設正確，可以怎麼處理呢？

回  答：

民眾如果對於自己家裡的瓦斯熱水器有使用安全疑慮，可以撥打119電話，請當地消防局派員前往協助查看。內政部在99年10月1日到100年4月30日曾經推動「99年度防範一氧化碳中毒居家訪視宣導計畫」，由各直轄市、縣（市）政府動員里長、消防及婦女防火宣導隊等相關人員至全國780萬餘戶居家全面進行訪視，如有發現一氧化碳中毒潛勢，立即勸導民眾自行改善，並提醒注意環境通風。這個專案的訪視成功率約21%，未成功原因多為民眾拒絕接受訪視。而成功辦理訪視戶數中，具有一氧化碳中毒潛勢場所戶數為86,845戶。所以也呼籲民眾，為了自身的安全，如果對於家中熱水器有疑慮，一定要請專業人員來協助檢視。

另外考量居家燃氣熱水器安裝正確才能避免一氧化碳中毒，內政部於97年10月起，就以補助遷移或更換燃氣熱水器，作為防範居家一氧化碳中毒主要對策。在101年1月1日起到4月30日止，將再辦理補助案，民眾如果因為家裡瓦斯熱水器裝設錯誤，有一氧化碳中毒疑慮，而要遷移或更換熱水器的話，都可以來申請補助。補助最高額度是3000元，預計補助戶數為6,000戶，有關申請方式、應該檢附資料等細節，請洽詢當地消防單位。

問題4：最近有民眾反應熱水器廠商在維修熱水器的時候，廠商要求要遷移熱水器安裝位置，或是更換一台新的熱水器，否則依規定可以拒絕維修，請問這是怎麼回事呢？

回  答：

消防法第15條之1規定，如果要從事燃氣熱水器及其配管承裝的行業，業主應向當地直轄市、縣（市）政府申請營業登記證書，而且熱水器的安裝工作，必須由特定瓦斯器具裝修技術士依安裝標準執行。民眾為圖方便，可能就近找業者安裝熱水器，卻未檢視業者是否有合格承裝業證書，於後續維修時，則洽詢熱水器廠商派員負責，而非最初安裝業者。然而，針對有一氧化碳中毒疑慮之熱水器，如果後續維修人員於預見危險之情形下仍同意維修，於民眾發生中毒事件時，恐因業務過失致死傷（屬非告訴乃論）而負有刑責，因此熱水器廠商多要求民眾遷移或更換熱水器。

內政部消防署基於維護民眾安全考量，同意熱水器廠商可拒絕維修有安全疑慮的熱水器，同時並呼籲，民眾於安裝熱水器時，務必確認下列3要素，才能有效確保自身權益及安全：

一、安裝業者具備合格承裝業證書。

二、安裝人員具備合格技術士證照。

三、安裝完成後，技術士應填寫施工登錄卡，並於熱水器及其配管張貼施工標籤。

另為協助民眾檢視居家熱水器安裝安全，民眾如對居家熱水器之安裝位置、型式或技術士拒絕維修時有疑慮或爭議，可以撥打119電話，請當地消防局派員前往協助查看。

問題5：發現一氧化碳中毒時，應該要怎麼處理呢？

回  答：

民眾在使用瓦斯熱水器洗澡時，如果發現自己或家人有頭暈，甚至嘔吐的情形，就有可能是一氧化碳中毒現象，首先應該立即停止使用熱水器，並打開門窗，將疑似中毒者移至戶外通風處，鬆解衣物，並使中毒者下顎向上抬高，保持呼吸順暢；若中毒者無呼吸，則應立即實施人工呼吸，若脈搏無跳動則須立即實施心肺復甦術，並儘速撥打119電話送醫急救。
　　發現家人或朋友有一氧化碳中毒情形時，應保持冷靜迅速急救。一般民眾的反應，絕大部分都是「趕快叫119送醫院」，然而在等待送醫時，其實是搶救先機。人體心臟突然停止後，4至6分鐘時，對人體的腦損傷即可能發生，6分鐘後則不可避免，超過10分鐘將會造成腦死；若能在4分鐘內給予適當之急救，完全的恢復是相當可能的。因此對於中毒者，應該立即實施人工呼吸及心肺復甦術（CPR），等到救護車到場急救時，救護技術員仍會持續操作心肺復甦術（CPR）並給予氧氣治療，直到送抵醫院。故在救護車尚未到達時，為避免缺氧造成腦死情形，立即正確的急救處置是非常重要的。